Тема: Измерение штангенциркулем

Учитель Курицын А.А.

МБОУ СОШ с. Бессоновка

Цель: Научить правилам и приемам измерения размеров деталей с точностью до 0.1 мм. с помощью штангенциркуля, воспитание точности в выполняемой работе, развитие политехнического кругозора.

Оборудование: Штангенциркули, трубки для измерений внутренних и наружных диаметров, полосы для измерения, отрезки проволоки, заготовки, образец детали, чертеж, модель, шкалы нониуса, плакат, ручной инструмент для обработки металла, мультимедийный проектор, нетбук, презентация «Измерение штангенциркулем»

Методы проведения: беседа, рассказ, демонстрация, лабораторно-практическая работа, показ слайдов, моделирование

План занятия.

1. Организационная часть.

а) проверка готовности к уроку
б) назначение дежурных, проверка отсутствующих
в) выдача тетрадей

2. Формирование новых знаний.

Тема урока на доске закрыта, штангенциркули и макет шкалы нониуса прикрыты.

Проблемная ситуация.

а) показываю отрезок проволоки, прошу назвать основные размеры (длина, диаметр). Спрашиваю, как с помощью известных ребятам инструментов измерить эту заготовку (длина – линейкой, диаметр - ?)

б) Показываю тонкую пластинку, прошу измерить ее толщину (вызовет затруднение). Говорю, что измерить (толщину пластины) как, а также диаметр проволоки очень точно можно одним измерительным инструментом, спрашиваю, не известен ли он кому-нибудь. Показываю его. Объясняю тему урока, его цель, записываем в тетрадях – дату, тему.

История появления штангенциркуля.

в) Рассказываю немного об истории штангенциркуля. Первые штангенциркули появились уже в начале XVII века, то есть существуют уже около 4-х столетий. Были они деревянные и имели невысокую точность, но жизнь требовала настоятельно более точных размеров в технике, особенно военной. Уже тогда выпускали огнестрельное оружие, пушки и в конце XVIII века в Англии в Лондоне появились металлические штангенциркули, которые вместе с основной шкалой содержали и дополнительную, изобретенную португальским математиком Педро Нуниушем и в честь его названную шкалой Нониуса. Ими можно было измерять с высокой точностью.

В настоящее время существует 3 вида и 8 шиноразмеров штангенциркулей. Они отличается своими возможностями, пределов измерений и степенью точности. На современном промышленном производстве любой уважающий себя рабочий, техник, инженер обязательно пользуются ими, а работа станочников по металлу – токарей, фрезеровщиков, инструментальщиков без него вообще немыслима.

Устройство штангенциркуля.

г) Посмотрим как же он устроен (слайд). Объясняю устройство, называю составные части один, два учащихся повторяют названия, затем учащиеся записывают их в тетрадь, а также назначение штангенциркуля.

д) Перехожу к правилам измерения размеров деталей, наружных и внутренних диаметров. По слайду объясняю как считать целые мм, затем по шкале Нониуса десятые доли мм. Если возникают затруднения по подсчету десятых долей то привожу примеры с записью на доске 5х0,05=0,25; 18х0,05=0.9; 30х0.1=3

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ

Оборудование: деревянный брусок, ученическая линейка, тонкий картон, ножницы.

Цель работы: изготовление модели штангенциркуля и измерение с его помощью размеров деревянного бруска.

Ход работы

1. Вырежьте из картона две заготовки: 1 (на ней будет нанесена основная шкала) и 2 (на ней будет нанесён нониус).

2. Отступив от края губки заготовки 1 на 5–7 мм, нанесите по её краю деления через 1 см.

3. Вставьте заготовку 2 в заготовку 1 так, чтобы «губки» сомкнулись, и нанесите по её краю десять делений через 0,9 см. При этом десятое деление на заготовке 2 должно совпасть с девятым делением на заготовке 1.

4. Приложите губку первой детали изготовленного «штангенциркуля» к грани измеряемого бруска так, как показано на рисунке. К противоположному краю бруска приставьте вторую деталь с нониусом.

5. Для отсчёта длины бруска к числу полных сантиметров (по основной шкале) прибавьте число миллиметров (по номеру штриха нониуса, считая от нулевого штриха до совместившегося с одним из штрихов основной шкалы).

6. Измерьте длину этого же бруска линейкой с ценой деления 1 мм и проверьте правильность измерения, выполненного с помощью модели штангенциркуля.

4.Правила обращения со штангенциркулем.

5. Лабораторная работа «Измерение штангенциркулем».

Цель работы: научиться измерять размеры деталей штангенциркулем.

Оборудование: штангенциркуль, детали для измерения (трубки, полоски, отрезки проволоки)

Дежурные выдают штангенциркули и специальные пластины с уступами и отверстиями, кольца, проволоку для измерения диаметров.

| № п/п | Измеряемая деталь | Измеряемый элемент | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проволока | Диаметр |  |
| 2 | Металлическая пластинка | Толщина |  |
| 4 | Трубка | Наружный и внутренний диаметр |  |
| 5 | Глухое отверстие в детали | Глубина |  |

По мере сдачи тетрадей проверяю правильность измерений и выставляю оценки, здесь же проводят измерения диаметра проволоки.

Затрудняющимся объясняю дополнительно.

6. Текущий инструктаж отдельно нуждающимся учащимся.

7. Приём выполненных работ.

8. Подвожу итог занятия, объявляю оценки называя лучших.

9. Уборка дежурным помещения.